## Slide 1
REOSTAT

## Slide 2
Reostat
Reostat ako regulátor prúdu
Reostat ako delič napätia
Využitie v technickej praxi
_
_
_
_
_
_
+
+
+
_
+
+

## Slide 3
Reostat je rezistor, ktorého odpor sa dá meniť.
Reostat
Reostat na obrázku pozostáva z valca z izolantu, na ktorom je navinutý odporový drôt. Jeho konce sú spojené so svorkami A, B a vodivý kontakt (jazdec) je spojený so svorkou C.
svorka drôtu A
svorka drôtu B
svorka jazdca C

## Slide 4
Reostat
Posúvaním jazdca reostatu sa mení dĺžka odporového drôtu a tým aj odpor medzi krajnou svorkou reostatu A a svorkou jazdca C.
R
R
A
B
C

## Slide 5
Reostat
Reostat môže mať odporový drôt navinutý aj na valci v tvare prstenca a poloha jazdca sa mení otáčavým pohybom .

## Slide 6
Posúvaním jazdca doprava sa zväčšuje dĺžka odporového drôtu zaradeného do obvodu medzi svorkou A a jazdcom C. Tým sa zväčšuje aj elektrický odpor drôtu, čo má za následok zmenšovanie prúdu v obvode (žiarovka bude slabšie svietiť).
Reostat ako regulátor prúdu
R
I
I
R

## Slide 7
Reostat ako regulátor prúdu
ANIMÁCIA

## Slide 8
ÚLOHA 1
Ako sa bude meniť veľkosť prúdu prechádzajúceho žiarovkou, ak budeme posúvať jazdec v smere šípky?

## Slide 9
ÚLOHA 2
Aký najmenší a najväčší prúd bude prechádzať žiarovkou s odporom vlákna 20 Ω, ak odporový drôt reostatu má odpor 40 Ω?
Imin =
Imax =
0,1 A
0,3 A

## Slide 10
Jazdec rozdeľuje odporový drôt reostatu na dve časti (vystupujú ako dva rezistory zapojené do série).
Paralelným pripojením žiarovky k časti drôtu medzi svorkou A a jazdcom C odoberá žiarovka napätie iba z tejto časti drôtu.
Zväčšovanie odporu má za následok zvyšovanie napätia na žiarovke (žiarovka bude silnejšie svietiť).
Reostat ako delič napätia
R
U
R
U

## Slide 11
ANIMÁCIA
Súčiastka, ktorá využíva reostat ako delič napätia sa nazýva potenciometer.

## Slide 12
ÚLOHA 1
Ako sa bude meniť veľkosť napätia na svorkách žiarovky, ak budeme posúvať jazdec v smere šípky?

## Slide 13
ÚLOHA 2
Urči napätie na svorkách žiarovky, ak je jazdec reostatu:
v polovici dĺžky odporového drôtu reostatu
v jednej tretine dĺžky drôtu medzi svorkou B a jazdcom
6 V
4 V
12 V
100 Ω
U =
U =

## Slide 14
Žiarovka s odporom vlákna 20 Ω
je napájaná zo zdroja s napätím 6 V
a môže ňou prechádzať maximálny prúd 0,33 A. Presiahne veľkosť prúdu v žiarovke povolenú hodnotu, ak bude poloha jazdca potenciometra v koncovom bode drôtu s odporom 100 Ω?
NEPRESIAHNE.
Na svorkách žiarovky bude napätie 6 V, čo pri odpore vlákna 20 Ω predstavuje prúd 0,3 A.
6 V
100 Ω
20 Ω
ÚLOHA 3

## Slide 15
Využitie reostatu – regulácia prúdu
Regulátor prúdu
V minulosti sa používal na ovládanie výkonov jednosmerných elektromotorov reguláciou napájacích prúdov – v súčasnosti je nahradený takmer všade polovodičovými prvkami.
Najznámejšie bolo jeho využitie na tento účel v električkách, ktoré sa ovládali priamo kľukou reostatu.

## Slide 16
Reostat v električke

## Slide 17
Využitie reostatu
Potenciometer
Používa sa na priame ovládanie elektronických zariadení (audio a videotechnika, osvetľovacia technika a pod.).
Potenciometer môže byť otočný alebo ťahový – podľa toho, či sa jazdec posúva po odporovej dráhe na otáčavej osi alebo po priamej osi.

## Slide 18
ÚLOHA
Akú funkciu má reostat v zapojení podľa schémy A a B? Vyznač na reostatoch polohu jazdca tak, aby žiarovka svietila čo najsilnejšie.
regulátor prúdu
delič napätia


.......................... ...........................
A
B

## Slide 19
SPRACOVALA:
ZDENKA BAKOVÁ
ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce